## Slide 1
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
EJERCITACIÓN
1) Programar un filtro de media móvil y procesar una señal senoidal de 1V y 0,1Hz
con un ruido aditivo senoidal de 100mV y 80Hz. Fs = 200Hz. Graficar 10 segundos
de entrada y salida superpuestas.
2) Dada una señal abdominal materna (Fs = 200Hz) se desea eliminar el ruido de
línea de 50Hz. Proponer un filtro notch FIR eligiendo poner un cero en la frecuencia
específica considerando la frecuencia de muestreo. Procesar y mostrar: Diagrama
de polos y ceros, respuesta en frecuencia, y la gráfica temporal de entrada y salida.
Escribir también la respuesta al impulso h[n] y hacer la convolución para comparar
los resultados.

## Slide 2
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
EJERCITACIÓN
3) Diseñar el filtro IIR y procesar una señal desde -4s hasta 4s. Fs = 200.
Graficar entrada y salida. ¿Qué función realiza el filtro?
4) Diseñar un filtro pasa altos de dos polos y procesar la señal resultante del punto 2).
Mostrar el diagrama de polos y ceros, la respuesta en frecuencia, y el gráfico temporal
de entrada y salida apilados (entrada, salida notch, salida PA).
Fs = 200Hz; Fc = 5Hz; r = 0,5.

## Slide 3
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
Ejemplo:

## Slide 4
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
Diseño de filtros con dos polos
Pasa bajos, Pasa altos, Pasa banda, Elimina banda.

## Slide 5
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
Diseño de filtros con dos polos
Pasa bajos, Pasa altos, Pasa banda, Elimina banda.

## Slide 6
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
Diseño de filtros con dos polos
Pasa bajos, Pasa altos, Pasa banda, Elimina banda.

## Slide 7
ANÁLISIS DE SISTEMAS LINEALES DISCRETOS E INVARIANTES EN EL TIEMPO
Diseño de filtros con dos polos
Pasa bajos, Pasa altos, Pasa banda, Elimina banda.