## Slide 1: Diseño, Caracterización y Control de Sensores CMOS con Píxeles Interconectables
Presentado por: ING. Mariano Morel

## Slide 2: Resumen
• Diseño de sensores CMOS versátiles con píxeles interconectables.
• Detectan cambios en la luz, como el patrón de interferencia 'speckle'.
• Miden desplazamientos en tiempo real con una salida analógica proporcional.
• Mejoran la velocidad y sensibilidad frente a dispositivos comerciales.

## Slide 3: Objetivo General
• Diseñar, simular y fabricar un sensor fotodetector de píxeles interconectables.
- Aplicaciones en detección de posición, velocidad y vibraciones de superficies rugosas.
- Mediciones sin necesidad de marcas en la pieza.
- Salida analógica para registrar variaciones de mayor frecuencia.

## Slide 4: Objetivos Específicos
• Determinar especificaciones del sensor.
• Realizar pruebas experimentales con sensores actuales.
• Diseñar y simular el sensor (pre y post layout).
• Enviar el diseño para fabricación.

## Slide 5: Sensores CMOS
Detección de vibraciones en pruebas no destructivas, medición de velocidad de ejes de motores, y la detección de desplazamientos angulares en maquinaria industrial.
Ventaja: permite registrar las variaciones de speckle sin necesidad de procesamiento digital, logrando mediciones mucho más rápidas y eficientes en consumo energético.

## Slide 6: Sensor CMOS: pixeles interconectables - programables
Este sensor consiste en un arreglo de pixeles programables que tiene la capacidad de formar el patrón de detección en el lugar indicado una vez que el haz incide sobre el, evitando la necesidad de complejos alineamientos mecánicos micrométricos

## Slide 7: PIXEL: Definición
Cada pixel esta compuesto por un fotodiodo y un circuito electronico. El fotodiodo es decir, la superficie sensible a la luz, esta hecho de un implante n+ sobre el sustrato p-, ocupa el 60% del area del pixel; el circuito electronico ocupa practicamente el 40% del area restante , y consta de transistores y celdas de memoria SRAM que permiten interconectar cada pixel vecinos.

## Slide 8: Antecedentes
Sensores de luz CMOS con píxeles interconectables ya existen.
Se enfocan en mejorar sensibilidad o resolución de imagen.
La propuesta actual incluye interconexión dinámica y procesamiento local a nivel de píxel.
Aplicaciones anteriores en detección de ultrasonido y desplazamientos rápidos.
Innovación: Este proyecto extiende la aplicación a medir rotación y vibración en piezas industriales.

## Slide 9: Desarrollo Tecnológico
• Aplicaciones en la industria:
- Automotriz: posición de acelerador, volante y partes del motor.
- Robótica: detección de ángulos en articulaciones y ruedas.
Ventajas de los sensores ópticos:
alta sensibilidad y resolución, inmunes a interferencias.

## Slide 10: Innovación Propuesta
• Uso de la técnica de correlación de speckle en tiempo real:
- Dinámica interconexión de píxeles para correlación instantánea.
- Mide velocidad de rotación y posición angular en ejes.
- Multipropósito: detección de ultrasonido y otras aplicaciones industriales.

## Slide 11: Alcance
• Medición de posición angular y velocidad de giro.
• Expectativas de linealidad en la fotorespuesta.
• Respuesta en frecuencia superior al MHz.
• El proyecto culminará con el diseño del sensor.
Muchas gracias por la atención!