## Slide 1
% Ejemplo 1 Computo de armónicos y frecuencias
clear all;
syms t
% señal
y=1+sin(100*t);
T0=2*pi/100;
N=5; % N armónicos
% computo armónicos y frecuencias
[Y1, w1]=fourierseries(y,T0,N);
Y=[conj(fliplr(Y1(2:N))) Y1];
w=[-fliplr(w1(2:N)) w1];
figure(1)
subplot(211)
fplot(y,[0,0.25]); grid; xlabel('t (s)'); ylabel('y(t)')
subplot(223)
stem(w,abs(Y)); grid; axis([-400 400 -0.1 1.1])
xlabel('k\Omega_0 (rad/s)'); ylabel('|Y_k|')
subplot(224)
stem(w,angle(Y)); grid; axis([-400 400 -2 2])
xlabel('k\Omega_0 (rad/s)'); ylabel('\angle{Y_k}')
Calcular la magnitude y fase de la señal
Y= 1 + sen (100t)
fourier1.m

## Slide 3
Ejercicio 1 utilizando fourierseries.m y fourier1.m
Utilice los algoritmos anteriores para la función coseno y para una función que sea la suma de 2 funciones sinusoidales. Analizar modulo y fase en cada caso.

## Slide 4
%%
%Ejemplo 2 # Serie de Fourier---Computo de armónicos y frecuencias armónicas %de un tren de pulsos
%%
clear all;
clf
syms t
T0=1; %periodo fundamental
N=20; %cantidad de armónicos
% construyo la señal con escalones
m=heaviside(t)-heaviside(t-T0/4)+heaviside(t-3*T0/4);x=2*m;
% armónicos y frecuencias de los armónicos
[X1,w1]=fourierseries(x,T0,N);
X=[conj(fliplr(X1(2:N))) X1];
w=[-fliplr(w1(2:N)) w1];
figure(1)
subplot(221)
fplot(x,[0 T0],'LineWidth',2);grid;
title('periodo de x(t)')
fourier2.m
Considere el siguiente tren de pulsos
periódico y analice la serie de Fourier

## Slide 5
subplot(222)
stem(w,X); grid; axis([min(w) max(w) -0.5 1.1]);
title('real X(k)'); xlabel('k\Omega_0 (rad/s)'); ylabel('X_k')
subplot(223)
stem(w,abs(X)); grid;
title('magnitud coef. de Fourier')
axis([min(w) max(w) -0.1 1.1])
xlabel('k\Omega_0 (rad/s)'); ylabel('|X_k|')
subplot(224)
stem(w,[-angle(X1(2:N)) angle(X1)]); grid;
title('fase coef. de Fourier')
axis([min(w) max(w) -3.5 3.5])
xlabel('k\Omega_0 (rad/s)'); ylabel('\angle{X_k}')

## Slide 7
Ejercicio 2 utilizando fourierseries.m y fourier2.m
a) Pruebe el algoritmo anterior modificando al ancho del tren de pulsos. Compute el espectro de potencia.
¿Se representa bien el tren de pulsos con 5 armónicos ?
b) Hallar la serie de Fourier de una onda complete rectificada x(t)=|cos(πt)|. Realizar los mismos gráficos que para
el tren de pulsos.
1 período de la onda
completa rectificada
Onda completa
rectificada

## Slide 8
%%
% Ejemplo 3 Tiempo vs. Frecuencia. Transformada de % %Fourier
%%
clear all;
clf
syms t w
for i=1:2,
tau=0.5+(i-1)*1.5;
x=heaviside(t+tau)-heaviside(t-tau);
X=fourier(x);
if(i==1)
figure(1)
subplot(211)
fplot(x,[-3 3]);
axis([-3 3 -0.1 1.1]);
grid
ylabel('x_1(t)');
xlabel('t');
fourier3.m
Graficar el cambio que se produce en la
Transformada de Fourier a medida que el
soporte de la senal en el tiempo se
incrementa de [-0.5 a 0.5] hasta [-2 a 2]

## Slide 9
subplot(212)
fplot(X,[-50 50]);
axis([-50 50 -1 5]);
grid
ylabel('X_1(\Omega)');
xlabel('\Omega')
else
figure(2)
subplot(211)
fplot(x,[-3 3]);
axis([-3 3 -0.1 1.1]);
grid; ylabel('x_2(t)');xlabel('t');
subplot(212)
fplot(X,[-50 50]);
axis([-50 50 -1 5]);
grid; ylabel('X_2(\Omega)');xlabel('\Omega')
end
end

## Slide 11
Ejercicio 3: Analice el soporte de x(𝞨) respect del soporte de x(t). Describa el fenómeno.
Siendo x(at) ¿Qué valores debe tomar ‘a’ para que se contraiga, refleje, expanda?

## Slide 12
% Función fourierseries
% computa analíticamente armónicos de la serie de Fourier de señales continuas
% input: señal periodica x(t), periodo (T0), numero de armónicos (N)
% output: armónicos X, frecuencias w
syms t
for k=1:N,
X1(k)=int(x*exp(-j*2*pi*(k-1)*t/T0),t,0,T0)/T0;
X(k)=subs(X1(k));
w(k)=(k-1)*2*pi/T0;
end
end
function[X, w]=fourierseries(x,T0,N)
fourierseries.m